## Slide 1
ORION
AI 추론에서의 계층적 메모리 오케스트레이션
운영 레짐별 내재적 한계 규명
Research Presentation
임근식

## Slide 2
연구 배경
왜 메모리 오케스트레이션이 중요한가?
ORION 프로젝트
2
• 최신 LLM은 GPU VRAM 초과 → 가중치가 호스트 DRAM / NVMe로 스필아웃
• 추론 비용이 파운데이션 모델 전체 자원 발자국의 대부분을 차지
• 연산 처리량이 아닌 메모리 대역폭·용량이 핵심 병목
• I/O 제한 영역에서 운영 시 최적 대비 성능/전력비 3배 이상 저하
• CO₂ 패널티: IEA 2024 기준 100만 토큰당 15.8g → 42.5g으로 급증
핵심 연구 질문
계층적 메모리 오케스트레이션은 연속적으로 최적화 가능한 문제인가,
아니면 추가적인 협조가 오히려 지연 시간을 악화시키는
내재적 경계가 존재하는가?

## Slide 3
세 가지 운영 레짐
두 개의 무차원 제어 비율로 정의
ORION 프로젝트
3
빠른 메모리 수용 비율
Rᴄ = Cfast / W
전송 압력 비율
Rʙ = Bslow · Δt / D
θᴄ ≈ 0.50 θʙ ≈ 0.40
실험적으로 보정된 임계값
① 용량 제한 레짐
Rᴄ < θᴄ
빠른 메모리가 작업 세트를 수용 불가.
빈번한 축출 및 재로드 발생.
오케스트레이션 효과 ≤ 5%.
해결책: HBM 증설 또는 양자화.
② 조율 주도 레짐
Rᴄ ≥ θᴄ and Rʙ ≥ θʙ
4가지 지연 항이 균형 잡힘.
오케스트레이션 효과 최대.
18–27% 지연 감소 달성 가능.
FlexGen, vLLM, Orion의 설계 영역.
③ I/O 제한 레짐
Rʙ < θʙ
PCIe 대역폭 포화 상태.
추가 협조는 오버헤드만 증가.
공격적 오프로딩 8–12% 악화.
해결책: 전송량 D 자체를 줄여야.

## Slide 4
분석 모델 및 구조적 하한
논문 수식 1–3
ORION 프로젝트
4
지연 시간 분해 (수식 1)
T_total = T_comp + T_mem + T_swap + T_sync
구조적 하한 (수식 3) — 오케스트레이션 정책과 무관
T_total ≥ ρ·W·max(0, 1−Rᴄ) + D / Bslow
• 첫째 항: 어떤 축출 정책에서도 불가피한 메모리 접근 페널티 (Mattson 1970)
• 둘째 항: D 필수 바이트 전송에 필요한 최소 DMA 시간
• T_sync 제외 — 줄일 수 있지만 0으로 만들 수 없는 협조 오버헤드
• Orion은 하한의 86–92%에 도달; 나머지 8–14% ≈ 줄일 수 없는 T_sync

## Slide 5
계산 예시 — A100 80GB에서 Llama-3 8B 추론
데이터시트 + 모델 카드만으로 배포 전 사전 진단 가능
ORION 프로젝트
5
하드웨어 + 모델 파라미터
W (작업 세트 크기)
41.8 GB
파라미터 16 + 활성화 17.2 + KV 캐시 8.6
Cfast (HBM)
80 GB
A100 80GB
Bslow (PCIe Gen4)
16.1 GB/s
호스트→장치 지속 대역폭
D (스텝당)
1.2 GB
필수 전송량; Rᴄ >> θᴄ이므로 소량
Δt (스텝 소요 시간)
120 ms
실측 벽시계 시간
계산된 비율 및 레짐
Rᴄ = Cfast / W
= 80 / 41.8 = 1.92
>> θᴄ = 0.50
Rʙ = Bslow·Δt / D
= 16.1×0.12 / 1.2 = 1.61
>> θʙ = 0.40
운영 레짐
조율 주도 레짐
오케스트레이션 효과적

## Slide 6
핵심 결과 — 전략 순위 역전 (Table 2)
동일한 방법이 한 레짐에서는 도움이 되고 다른 레짐에서는 악화
ORION 프로젝트
6
방법
용량 제한
조율 주도
I/O 제한
PyTorch (기준선)
0%
0%
0%
FlexGen
−1.5%
+24.0%
−8.0%
DeepSpeed
−2.0%
+18.0%
−5.0%
SwapAdvisor
−0.5%
−10.0%
+5.0%
vLLM
+1.0%
−13.0%
−6.0%
Orion
−4.0%
−20.5%
−10.5%
↑ 빨강 = 지연 증가 (기준선 대비 악화) ↓ 초록 = 5% 이상 개선
FlexGen: 조율 주도 레짐에서 −24% → I/O 제한 레짐에서 +8–12%로 완전 역전

## Slide 7
워크로드 일반성 — LLM을 넘어 (Table 3)
BLIP2 · RAG · YOLOv8 모두 세 가지 레짐 구조 확인
ORION 프로젝트
7
BLIP2-VQA
시각 질의응답
(비전+언어 융합 모델)
조율 주도
Rc=0.62 Rb=1.10
FlexGen: +24%
vLLM: −13%
Orion: −20.5%
RAG
(Llama-3)
검색 증강 생성
(밀집 검색 + 디코딩)
조율 주도
Rc=0.58 Rb=0.85
FlexGen: +24%
vLLM: −13%
Orion: −20.5%
YOLOv8
(엣지)
객체 탐지 추론
(비자기회귀 모델)
용량 제한
Rc=0.38 Rb=0.35
FlexGen: −1.5%
vLLM: 해당없음*
Orion: −4%
* vLLM은 YOLOv8에 적용 불가 (토큰 기반 아님). 세 비LLM 워크로드 모두 동일한 세 레짐 구조 확인.

## Slide 8
레짐 분류기 & 어블레이션 연구
분류기가 성능 개선에 얼마나 기여하는가?
ORION 프로젝트
8
분류기 (깊이-3 CART 결정 트리)
• 학습: 2,400개 측정값, 5개 플랫폼, 3개 레짐
• 교차 검증 정확도: 93.4% ± 1.2%
• 추론 비용: < 0.1 ms (100 ms마다 실행)
• 피처: swap/comp 비율, L2 히트율, DMA 활용률
• 히스테리시스 가드: 2회 연속 확인 후 전환
결정 트리 구조:
Rᴄ < 0.50? → 예 → 용량 제한
→ 아니오 → Rʙ < 0.40?
→ 예 → I/O 제한
→ 아니오 → 조율 주도
어블레이션: Orion_HW vs Orion_Full (Table D.1)
Orion_HW
NUMA + 프로세스 고정
+ GPU 맞춤 스와핑
−3.8 ~ −8.3%
+ 분류기
100ms 레짐 루프
적응형 전략 전환
−1.1 ~ −18.8%
분류기 기여
비율
전체 Orion_Full 이득 대비
21 – 76%

## Slide 9
레짐별 실무 처방
두 비율로 배포 전 즉시 계산 가능 — 전수 탐색 불필요
ORION 프로젝트
9
① 용량 제한 (Rᴄ < 0.50)
↑ HBM 용량 증설
↓ 배치 크기 감소
↓ 가중치 양자화로 W 축소
✗ 추가 협조 오버헤드 효과 없음 (≤ 5%)
θᴄ = 0.50 (하드웨어 독립, 오차 ≤ 2.4%)
② 조율 주도 (Rᴄ ≥ 0.50, Rʙ ≥ 0.40)
↑ 파이프라이닝 + KV 캐시 관리
↑ 계산-전송 오버랩
↑ 지연 동기화
18–27% 지연 감소 달성 가능
FlexGen / vLLM / Orion의 설계 목표 레짐
③ I/O 제한 (Rʙ < 0.40)
↓ 전송량 D 자체를 줄여야 함
↓ 더 작은 스와핑 단위 적용
↓ 선택적 레이어 오프로딩
✗ 공격적 오프로딩은 8–12% 악화
θʙ = R_B_sat × (1 + α_wb + α_q) (오차 ≤ 4.7%)

## Slide 10
한계 및 향후 연구 방향
알려진 제약과 열린 문제들
ORION 프로젝트
10
• 분류기 정확도(93.4%)는 동일 분포 내 결과 — 신규 하드웨어에 대한 일반화 미검증
• 다중 노드 클러스터: 4노드 실험에서 ΔθB ≈ +0.05 관측; 전체 특성 규명 필요
• MoE 모델: W_eff = W_param × (k/N_exp) + W_act + W_kv가 Rᴄ를 상향 이동; 모델별 분류 필요
• 추측 디코딩: 초안·목표 모델이 다른 레짐에 동시 존재할 수 있어 충돌하는 최적 전략 발생
• 경계 통과 시 히스테리시스(레짐 메모리) 현상 관측 — 이론적 규명 및 스케줄링 활용 미해결
• T_sync 하한 T_sync_min = K·c_o 해석적 유도 미완성 (향후 과제 C1)
• θᴄ 예측 오차 ≤ 2.4%; θʙ ≤ 4.7% (PCIe 기반); 전용 인터커넥트는 더 큰 오차 (Inferentia2: ~12.4%)
핵심 통찰 — 기술 발전이 레짐 구조를 제거하지 않는다
HBM 확장, CXL 풀링, 분산 메모리는 경계를 이동시키지만 상전이 구조를 없애지 않는다.
지속 대역폭 한계에 도달하는 순간, 절대적인 용량·대역폭 값과 무관하게 지배 항이 불연속적으로 변한다.

## Slide 11
결론 요약
세 가지 내재적 레짐
용량 제한 / 조율 주도 / I/O 제한
— 급격한 상전이 유사 전환으로 분리
두 개의 계산 가능한 비율
Rᴄ = Cfast/W, Rʙ = Bslow·Δt/D
— 실험 전 데이터시트로 사전 계산 가능
전략 순위 완전 역전
FlexGen −24% → +8–12% 경계 통과 시
— 레짐 무시 설계는 구조적으로 불완전
하한의 86–92% 달성
5개 플랫폼에서 Orion 검증
— 잔여 8–14%는 줄일 수 없는 T_sync
"메모리 병목 추론 시스템에서 가장 먼저 물어야 할 질문은
'협조를 얼마나 더 추가할까?'가 아니라 '현재 시스템은 어느 레짐에서 운영되고 있는가?'이다."